## Slide 1: Formation EFIS – Garmin 1000

## Slide 2: Formation EFIS – Garmin 1000

## Slide 3: OBJECTIFS ET UTILITÉ
Objectif :
  Comprendre le fonctionnement du PFD & MFD.
  Obtenir la variante EFIS G1000 sur son carnet de vol.
Utilité :
  Être capable d’utiliser les interfaces matérielles et logicielles proposées par les écrans.
  Être capable d’exploiter les informations données par les écrans.

## Slide 4
Introduction
-> Le PFD du G1000
-> Le MFD du G1000

## Slide 5: INTRODUCTION : Présentation du PFD du G1000

## Slide 6: INTRODUCTION : Présentation du MFD du G1000

## Slide 7: INTRODUCTION : PFD/MFD Controls du G1000

## Slide 8
Chapitre I : Le PFD
-> L’interface matérielle du PFD
-> L’interface logicielle du PFD

## Slide 9: PRIMARY FLIGHT DISPLAY : L’interface matérielle du PFD (1/2)
[[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 10: PRIMARY FLIGHT DISPLAY : L’interface matérielle du PFD (1/2)
[[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 11: PRIMARY FLIGHT DISPLAY : L’interface matérielle du PFD (1/2)
1 : Transfère les fréquences COM en veille et actives. Maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour régler automatiquement la fréquence d'urgence (121 500 MHz) en fréquence actif.
2 : Contrôle le niveau de volume audio COM. Appuyez dessus pour activer et désactiver le silencieux automatique COM. Le niveau de volume est indiqué dans le champ de fréquence COM sous forme de pourcentage. Appuyer sur le bouton active/désactive le squelch.
3 : Ajuste les fréquences de veille de l’émetteur-récepteur COM.
4 : Le bouton règle la pression barométrique de l'altimètre, un appui sur le bouton pendant 2 secondes règle automatiquement la pression au calage standard
5 : Permet d’agrandir / réduire l’échelle de la carte. Active le pointeur de la carte lorsqu’on appuie dessus.
6 : Affiche une liste d'options contextuelles. Cette liste permet à l'utilisateur d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires ou de modifier les paramètres liés à certaines pages.
7 : Choisir les approches, les départs et les arrivées du plan de vol. Si un plan de vol est utilisé, les procédures disponibles pour l'aéroport de départ et / ou d'arrivée sont automatiquement suggérées. Si aucun plan de vol n'est utilisé, l'aéroport et la procédure souhaités peuvent être sélectionnés. Cette touche sélectionne les procédures de départ IFR (DP), les procédures d'arrivée (STAR) et les approches (IAP) dans la base de données et les charge dans le plan de vol actif.
8 : Accepte une sélection de menu ou une entrée de données. Ce bouton est utilisé pour approuver une opération ou compléter la saisie de données.
9 : La molette permet d’entrer dans un menu, de scroller et de sélectionner un contenu. La grande molette fait défiler les chapitres et la petite les pages associées à ce chapitre.
[[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 12: PRIMARY FLIGHT DISPLAY : L’interface matérielle du PFD (1/2)
10 : Efface, annule une entrée ou supprime des menus. Sur le MFD, pour revenir à la carte de navigation, maintenir la touche CLR enfoncée.
11 : Affiche la page de plan de vol actif pour la création et la modification ou pour accéder aux plans de vol stockés.
12 : Permet à l'utilisateur de saisir un point de cheminement et d'établir un parcours direct vers la destination sélectionnée (spécifié par l'identifiant, choisi dans le plan de vol actif ou pris dans la position du pointeur sur la carte).
[[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 13: PRIMARY FLIGHT DISPLAY : L’interface matérielle du PFD (1/2)
13 : Bezels Keys permet d’accéder à des sous menus
14 : Ajuste les fréquences de veille du récepteur NAV (grosse molette pour MHz ; petite pour kHz). Appuyez dessus pour déplacer la boîte de synchronisation entre NAV1 et NAV2.
14 : Transfère les fréquences NAV en veille et actives.
[[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 14: PRIMARY FLIGHT DISPLAY : L’interface logicielle du PFD (2/2)
PFD : Affiche/Masque les options du Primary Flight
Display :
  SYN VIS : Active/Désactive la vision perspective 3D.
  DFLTS : Remets à zéro les paramètres de configuration du PFD et remets les unités par défaut.
  WIND : Affiche les informations liées au vent avec
3 modes (Vent de face/travers, provenance et force du vent, provenance et force par provenance).
  DME : Affiche la fenêtre DME (option).
  BRG1 : Affiche dans la fenêtre les infos du moyen de Radio-Nav renseigné en NAV1.
  HSI FRMT : Permet d’obtenir les options d’affichage du HSI (Vue à 360°, arc).
  BRG2 : Affiche dans la fenêtre les infos du moyen de Radio-Nav renseigné en NAV2.
  ALT UNIT : Affiche les options de configuration des unités de l’altimètre (Mètres, Hg, hPa).
  STD BARO : Affiche la pression isobare de référence en fonction de l’unité configurée.
[[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 15: PRIMARY FLIGHT DISPLAY : L’interface logicielle du PFD (2/2)
INSET : Affiche/Masque la carte située en bas à
gauche de l’écran
  DCLTR : Ajoute/Enlève des détails sur la carte.
  WX LGND : Ajoute/Enlève les options météos (option).
  TRAFFIC : Le trafic peut être affiché sur la carte ou n’afficher que la carte du trafic.
  TOPO : Affiche les données topographiques (terrains, eau) et l’échelle d’altitude sur la petite carte.
  TERRAIN : Affiche les données de sol sur la petite carte.
  STRMSCP : Affiche les données du stormscope sur la petite carte (option).
  PRECIP/NEXRAD : Affiche les données de précipitations météos sur la petite carte (option).
  DL LTNG/XM LTNG : Affiche les éclairs sur la
petite carte (option).
  METAR : Affiche les METAR sur les aéroports affichés sur la petite carte (option).
[[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 16: PRIMARY FLIGHT DISPLAY : L’interface logicielle du PFD (2/2)
OBS : Sélectionner le mode OBS lorsqu’un waypoint GPS est actif dans le plan de vol afin de créer un radial virtuel.
CDI : Permet de changer la source de navigation en basculant des modes GPS (1 barre couleur magenta), au mode LOC (1 barre couleur verte), puis VOR (2 barres couleur verte) .
[[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 17: PRIMARY FLIGHT DISPLAY : L’interface logicielle du PFD (2/2)
DME : Affiche la fenêtre du DME.
  Sélectionner la fréquence du DME à partir des sources (NAV1 ou NAV2).
  Une fois que la source est sélectionnée (via la molette) vérifier que le DME est bien affiché à droite du HSI et ensuite sélectionner la valeur
« HOLD » dans la liste déroulante afin de toujours conserver le DME (même en cas de changement de la source NAV1 ou NAV2).
[[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 18: PRIMARY FLIGHT DISPLAY : L’interface logicielle du PFD (2/2)
XPDR : Affiche les options du transpondeur.
  STBY : Mets le transpondeur en mode stand by.
  ON : Mode A (le transpondeur
répond).
  ALT : Mode C (le transpondeur envoi l’immatriculation et l’altitude).
  GND : Mode sol.
  VFR : Affiche le code 7000.
  CODE : Permet de saisir les chiffres.
  IDENT : Active le mode SPI (Special Position Indentification) pendant 18 secondes sur l’écran de l’ATC.
  BKSP : Backspace afin de revenir en arrière en cas de saisie erronée d’un chiffre.
[[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 19: PRIMARY FLIGHT DISPLAY : L’interface logicielle du PFD (2/2)
TMR/REF : Affiche la fenêtre du chronomètre.
  Le pilote peut déclencher un chrono en activant (touche ENT) le décompte depuis la zone START.
  Ensuite, la même touche arrête le chrono (STOP) et propose de le remettre à zéro (RESET).
[[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 20: PRIMARY FLIGHT DISPLAY : L’interface logicielle du PFD (2/2)
(blanc, jaune, la gravité de
rouge) l’alerte
La couleur dépend de affichée.
ALERTS : Affiche les messages d’alerte.
[[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 21
Chapitre II : Le MFD
-> L’interface logicielle du MFD

## Slide 22: MULTI FUNCTION DISPLAY : L’interface logicielle du MFD
MFD SOFTKEYS
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 23: MULTI FUNCTION DISPLAY : L’interface logicielle du MFD
ENGINE : Affiche les options liées à la gestion des paramètres moteur.
  LEAN : gestion de l’appauvrissement.
SYSTEM : gestion du carburant (Remettre
à zéro le carburant,
carburant restant, ajouter/diminuer les quantités de carburant).
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 24: MULTI FUNCTION DISPLAY : L’interface logicielle du MFD
MAP : Affiche les options liées à la gestion de la
carte de navigation.
  TRAFFIC : affiche le trafic sur la grande carte.
  PROFILE : affiche/masque la vue de profil sur la carte de navigation
  TOPO : affiche les données topographiques (côtes, rivières, lacs,…).
  TERRAIN : affiche les informations terrain.
  AIRWAYS : affiche les airways (On, Low, High)
  STRMSCP : affiche les éclairs détectés par le stormscope sur la carte.
  NEXRAD : affiche les informations météo (option).
  XML LTNG : affiche les informations météo mondiales (option).
  METAR : affiche les METAR.
  LEGEND : affiche la légende (uniquement quand NEXRAD, XML LTNG, METAR ou PROFILE sont sélectionnés).
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 25: MULTI FUNCTION DISPLAY : L’interface logicielle du MFD
SHW CHRT : Affiche les options liées aux cartes Jeppesen VFR ou IFR.
  Cartes VFR
  Cartes IFR
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 26: MULTI FUNCTION DISPLAY : L’interface logicielle du MFD
CHKLIST: Affiche les cheklists (option).
  ENGINE : affichage de la checklist moteur.
  CHECK : permet de choisir une des checklists dans la liste proposée.
  EXIT : permet de quitter le menu des checklists.
  EMERGCY : permet de choisir une des checklists urgence.
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 27
Chapitre III : Les instruments du PFD
-> Vue globale
-> Horizon artificiel
-> Horizontal Situation Indicator
-> Course Deviation Indicator

## Slide 28: INSTRUMENTS : AFFICHAGE PFD (1/4) PUISSANCE :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 29: INSTRUMENTS : AFFICHAGE PFD (1/4) PUISSANCE :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 30: INSTRUMENTS : AFFICHAGE PFD (1/4) NAVIGATION :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 31: INSTRUMENTS : AFFICHAGE PFD (1/4) NAVIGATION :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 32: INSTRUMENTS : AFFICHAGE PFD (1/4) GESTION DU PILOTE AUTOMATIQUE
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 33: INSTRUMENTS : AFFICHAGE PFD (1/4) GESTION DU PILOTE AUTOMATIQUE
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 34: INSTRUMENTS : AFFICHAGE PFD (1/4) AFFICHAGE COM :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 35: INSTRUMENTS : AFFICHAGE PFD (1/4) AFFICHAGE COM :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 36: INSTRUMENTS : AFFICHAGE PFD (1/4) AFFICHAGE COM :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 37: INSTRUMENTS : AFFICHAGE PFD (1/4) INSET (ENCART) :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 38: INSTRUMENTS : AFFICHAGE PFD (1/4) TEMPERATURE :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 39: INSTRUMENTS : AFFICHAGE PFD (1/4) HEURE UTC :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 40: INSTRUMENTS : Vue globale (1/4)
1 : Alerte de trafic
2 : Cap sélectionné sur la pinnule
3 : Informations de vent
4 : Mini carte
5 : Fenêtre DME
6 : Relèvement des balises en NAV1
7 : Selected course
8 : Valeur des minimas
9 : Fenêtre du plan de vol
10 : Affichage des alertes
11 : Vitesse verticale
12 : Indicateur du glideslope
13 : Alerte de proximité sol
14 : Alertes de l’AFCS
(Automatic Flght Control System)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 41: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 42: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 43: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 44: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4) réglages V speed references
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 45: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4) réglages V speed references
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 46: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 47: INSTRUMENTS : Horizon artificiel Vue détaillée (1/4)
1 : Indicateur de virage
2 : Graduation de l’inclinaison
3 : Ligne d’horizon
4 : Maquette fixe symbolisant l’avion
5 : Représentation du sol
6 : Assiette
7 : Indicateur de
dérapage/glissade (bille)
8 : Représentation du ciel
9 : Inclinaison nulle
Alerte
assiette > à - 30°
assiette > à + 50°
Alerte
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 48: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 49: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 50: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 51: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4) Indicateur de virage
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 52: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4) Altitude :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 53: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4) Altitude :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 54: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4) Altitude :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 55: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4) Altitude :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 56: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4) Altitude :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 57: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4) Altitude :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 58: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4) Altitude :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 59: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4) Altitude :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 60: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4) Altitude Select (ALT SEL) :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 61: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4) Altitude Select (ALT SEL) :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 62: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4) Altitude Select (ALT SEL) :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 63: INSTRUMENTS : Vue détaillée (1/4) VNAV :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 64: INSTRUMENTS : Horizontal Situation Indicator (3/4)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 65: INSTRUMENTS : Horizontal Situation Indicator (3/4) CAP :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 66: INSTRUMENTS : Horizontal Situation Indicator (3/4) SELECTION DU CAP :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 67: INSTRUMENTS : Horizontal Situation Indicator (3/4) SELECTION DU CAP :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 68: INSTRUMENTS : Horizontal Situation Indicator (3/4) SELECTION DU CAP :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 69: INSTRUMENTS : Horizontal Situation Indicator (3/4) TURN RATE INDICATOR
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 70: INSTRUMENTS : Horizontal Situation Indicator (3/4) TURN RATE INDICATOR
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 71: INSTRUMENTS : Horizontal Situation Indicator (3/4) CDI :
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 72: INSTRUMENTS : Course Deviation Indicator (4/4)
Source GPS
(1 trait / Couleur Magenta)
Source NAV 1
(1 trait / Couleur Vert)
Source NAV 2
(2 traits / Couleur Vert)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 73: INSTRUMENTS : Horizontal Situation Indicator (3/4) SYNTHESE :
1 : Indicateur de taux de virage
2 : Cap sélectionné sur la pinnule
3 : Indicateur de route
4 : Indicateur d’écart de route latérale
5 : Source de navigation
6 : Symbole de l’avion
7 : Indicateur de déviation
8 : Rose des caps
9 : Fonction OBS activée (Omni Bearing Selector)
10 : Indicateur TO/FROM
11 : Pinnule
12 : Indicateur de cap/axe
13 : Phase de vol
14 : Indicateur du cap/axe souhaité
15 : Indicateur de taux et sens de virage
16/17 : Cap et ligne de cap suivi par l’avion
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 74
Chapitre IV : Le moteur
-> Page complète des paramètres
-> Affichage restreint
-> Fonction Lean

## Slide 75: MOTEUR : Engine Indicated System (EIS) (1/3)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 76: MOTEUR : Engine Indicated System (EIS) (1/3)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 77: MOTEUR : Engine Indicated System (EIS) (1/3)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 78: MOTEUR : Engine Indicated System (EIS) (1/3)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 79: MOTEUR : Engine Indicated System (EIS) (1/3)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 80: MOTEUR : Engine Indicated System (EIS) (1/3)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 81: MOTEUR : Engine Indicated System (EIS) (1/3)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 82: MOTEUR : Engine Indicated System (EIS) (1/3)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 83: MOTEUR : Engine Indicated System (1/3)
Percent Power Indicator (1)
RPM (2) (Revolutions Per Minute) : Sur l’instrument, le nombre de tours minutes est graduée en RPM
Engine Manifold Pressure (3) : Sur l’instrument, la pression d’admission est graduée en in Hg
FUEL FLOW INDICATOR (4)
OIL (5) : L’instrument affiche la température d’huile (à gauche) et la pression (à droite).
ELECTRICAL GROUP (6)
FUEL CALCULATION GROUP (7)
AIR DATA (8)
EGT (9) (Exhaust Gas Temperature) : Températures des gaz d’échappements (en degrés F°) dans chacun des cylindres (4 en l’espèce). Il faut maintenir la température en dessous de 1400 °F (100 °F en dessous du PIC EGT).
CHT (9) (Cylinder Head Temperature) : Températures des têtes de cylindres (en degrés F°) de chacun des cylindres (4 en l’espèce). Il faut maintenir la température en dessous de 400 °F (Surveiller si le CHT dépasse 380 °F).
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 84: MOTEUR : Fonction Lean (3/3)
Concernant les températures des gaz d’échappement :
  Appuyer sur « Engine » puis sur « Lean ».
  Le cylindre sélectionné sera marqué en bleu avec son numéro.
  Pour changer de cylindre appuyer sur « CYL SLCT » .
  Le bouton « ASSIST » sert à identifier le cylindre dont la température pose problème.
  Appauvrir pour obtenir un Delta PEAK de -100 °F et des
températures de gaz d’échappement inférieures à 1400 °F.
Concernant les températures des têtes de cylindres :
  Appuyer sur « Engine » puis sur « Lean » .
  Le cylindre sélectionné sera marqué en bleu avec son numéro.
  Pour changer de cylindre appuyer sur « CYL SLCT » .
  Appauvrir pour obtenir des températures de têtes de cylindres inférieures à 400 °F.
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 85
Chapitre V : La navigation
-> « MAP »
-> WAYPOINT « WPT »
-> AUXILILAIRES « AUX »
-> NEAREST « NRST »
-> « EIS »

## Slide 86: NAVIGATION : BOUTON FMS
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 87: NAVIGATION : Chapitre 1 « MAP » (1/4)
Le 1er chapitre « MAP » comprend
5 pages :
Carte de navigation
Carte des trafics détectés par le TKAS
Carte des éclairs détectés
par le stormscope
Carte des informations terrains et de la proximité du sol
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 88: NAVIGATION : Chapitre 2 WAYPOINT « WPT » (2/4)
Le 2ème chapitre « WPT »
comprend 5 pages :
  Liste des aéroports
  Liste des intersections
  Liste des balises NDB
  Liste des balises VOR
  Liste des points utilisateurs
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 89: NAVIGATION : Chapitre 3 AUXILIAIRES « AUX » (3/4)
Le 3ème chapitre « AUX »
comprend 7 pages :
  Organisation de la navigation
  Services
  État du GPS
  Configuration
  SiriusXM Satellite
  État du système
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 90: NAVIGATION : Chapitre 4 NEAREST « NRST » (4/4)
Le 4ème chapitre « AUX »
comprend 7 pages :
  Liste des aéroports proches
  Liste des intersections proches
  Liste des balises NDB proches
  Liste des balises VOR proches
  Liste des points utilisateurs proches
  Liste des fréquences proches
  Liste des espaces aériens proches
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 91: Chapitre VI : Manipulations basiques -> Fréquences radio
-> Fréquences radio navigation
-> Transpondeur
-> Plan de vol
-> Sélection d’une source de navigation
-> Éléments les plus proches

## Slide 92: MANIPULATIONS BASIQUES : Fréquences radio (1/6)
La ligne 1 de droite affiche les 2 fréquences (Active et Stand By) de la COM 1
La ligne 2 de droite affiche les 2 fréquences (Active et Stand By) de la COM 2
La fréquence entourée en bleu est la fréquence en Stand By qui peut être modifiée.
Appuyer sur la molette pour entrer dans le bloc radio.
Utiliser la grande couronne pour changer les 3 premiers chiffres avant le point et la petite pour les 3 chiffres après le point.
Appuyer sur le bouton avec les 2 flèches (gauche/droite) pour basculer la fréquence Stand By (réglable) en fréquence active.
Tourner la petite molette pour augmenter/diminuer le volume et appuyer pour activer/désactiver le squelch.
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 93: MANIPULATIONS BASIQUES : Fréquences radio navigation (2/6)
La ligne 1 de gauche affiche les 2 fréquences (Active et Stand By) de la NAV 1
La ligne 2 de gauche affiche les 2 fréquences (Active et Stand By) de la NAV 2
La fréquence entourée en bleu est la fréquence en Stand By qui peut être modifiée.
Appuyer sur la molette pour entrer
dans le bloc radio Nav.
Utiliser la grande couronne pour changer les 3 premiers chiffres avant le point et la petite pour les 3 chiffres après le point.
Appuyer sur le bouton avec les 2 flèches (gauche/droite) pour basculer la fréquence Stand By (réglable) en fréquence active.
Tourner la petite molette pour augmenter/diminuer le volume et appuyer pour activer/désactiver le squelch.
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 94: MANIPULATIONS BASIQUES : Code transpondeur (3/6)
Pour régler le code transpondeur, appuyer sur le bouton « XPDR » puis sur « CODE ».
Appuyer sur le bouton
« VFR » pour mettre automatiquement le code 7000 sans avoir à le saisir.
Le transpondeur passe tout seul du mode
« GND » (Ground) au
mode «
ALT »
lors du
(Alticoder) décollage.
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 95: MANIPULATIONS BASIQUES : Création d’un plan de vol (4/6)
Sur le PFD, appuyer sur le bouton « FPL » (Flight Plan) pour afficher la petite fenêtre du plan de vol.
Pour aller directement sur un des points du plan de vol, entrer
dans la liste, sélectionner un point et appuyer sur le bouton
« D » (Direct To) et confirmer.
La liste des plans de vol enregistrés est accessible dans la page 2 du chapitre FPL (via la petite molette).
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 96: MANIPULATIONS BASIQUES : Source de navigation (5/6)
Sur le PFD, pour changer la source de navigation, appuyer sur « CDI » (Course Deviation Indicator).
À chaque clic sur le bouton « CDI » la source de la navigation change entre les 3 sources possibles (GPS / NAV 1 / NAV 2).
Par défaut, la source est GPS avec pour origine un waypoint actif du plan de vol.
(1 trait / Couleur Magenta)
En changeant, la source bascule sur la fréquence activée en NAV 1 avec pour origine la balise (ILS, VOR ou ADF).
(1 trait / Couleur Vert)
En changeant, la source bascule sur la fréquence activée en NAV 2 avec pour origine la balise (ILS, VOR ou ADF).
(2 traits / Couleur Vert)
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES

## Slide 97: MANIPULATIONS BASIQUES : Éléments les plus proches (6/6)
Pour afficher la liste des éléments les plus proches (aéroports,
NDB,
points
intersections, VOR,
utilisateurs,
fréquences, espaces
aériens,…) appuyer sur
« NRST ».
Pour aller directement sur un des éléments de la liste, entrer dans la liste, sélectionner un élément et appuyer sur le bouton « D » (Direct To) et confirmer (ENT).
[I] PFD – [II] MFD – [III] INSTRUMENTS – [IV] MOTEUR – [V] NAVIGATION – [VI] MANIPULATIONS BASIQUES