## Slide 1: Approche « GNSS »
Configuration G1000

## Slide 2: Approche « GNSS » - G1000
Fonctions annexes :
  GPS type solutions
  Prédictive RAIM (ABAS)
  CDI
Préparer l’approche
Réaliser l’approche
Messages importants
« Mon vol »

## Slide 3: G1000 : GPS TYPE SOLUTIONS
Plusieurs modes de travail :
  ACQUIRING : initialisation
  Sans SBAS (WAAS, EGNOS…) :
    2D NAV
    3D NAV (Altitude « GPS »)
    Permet exclusivement des approches LNAV
  Avec SBAS :
    2D DIFF NAV
    3D DIFF NAV (Altitude « GPS »)
SBAS : « ON »
PRN 1 - 32
PRN 1 – 32 +
PRN 120 - 132
Page AUX « GPS STATUS »
« SBAS selection »
SBAS : « OFF »

## Slide 4
RAIM PREDICTION (ABAS : Approches LBAS) :
  RAIM AVAILABLE (RNP APCH OK)
  RAIM NOT AVAILABLE (RNP APCH)
Note : la vérification n’est requise que si l’heure que si nous n’avons pas vérifier préalablement la disponibilité RAIM en préparation du vol (site AUGUR ou autre programme de prédiction).
Page AUX « GPS STATUS »
« RAIM PREDICTION »
RAIM AVAILABLE
G1000 : PREDICTIVE RAIM (ABAS)

## Slide 5: G1000 : CDI
RAIM AVAILABLE
Note : sélection du CDI en « Auto » permet l’ajustement libre de la déviation maximale du CDI (indiquée en « SYSTEM CDI ») en fonction de la phase de vol. Sélectionner une valeur précise limite la déviation à ce maximum.
Page AUX « SYSTEM SET UP »
« GPS CDI »
CDI / ALARMS :
« Auto »

## Slide 6
RAIM AVAILABLE
G1000 : CDI

## Slide 7: G1000 : Préparer l’approche
La page de sélection permet de vérifier visuellement la trajectoire. Elle devra être confirmée après validation en page FPL (notamment le lien avec le reste du FPL).
En activant la procédure, le premier point de la procédure est automatique actif (DCT).
VECTORS (VTF) : l’axe final de la procédure est activé.
Page PROC
Le type d’approche possible est indiquée
Activate / Load
Vérifier
Sélectionner
Activer / Charger

## Slide 8: G1000 : Réaliser l’approche
PFD, CDI : « GPS »
Jusqu’à 2 NM du FAF « TERM »
IAF
IF
FAF
MAPT
Pilote Automatique : « NAV »

## Slide 9: G1000 : Réaliser l’approche
2 NM du FAF : « LNAV »
Baro - VNAV
Actif jusqu’au FAF
Calage « QNH » vérifié
Pilote Automatique : « APR »

## Slide 10: G1000 : Réaliser l’approche
Approche LNAV
Aucun guidage
- Distance GPS -
Approches LNAV+V, LNAV/VNAV, LPV
Guidage (géométrique)
« LOW ALT »
Si l’altitude est inférieure de plus de 167 ft au FAF en approche LPV
Pilote Automatique : « APR »

## Slide 11: G1000 : Réaliser l’approche
Passage du MAPT
« SUSP »
Au passage du MAPT, le guidage est suspendu (SUSP) guidant simplement « dans l’axe », appuyer sur SUSP déclenche le guidage en remise des gaz.
Après l’appui sur SUSP
« MAPR »
Pilote Automatique : « NAV »

## Slide 12: G1000 : Messages importants
En cas de perte de précision en approche GPS, l’annonce (LPV, LNAV/VNAV…) passe jaune avant d’être dégradé en LNAV si disponible.

## Slide 13: Bon vol
Préparation de la navigation
Vérification des infos GNSS :
  Page d’accueil :
    Base de donnée
    Auto-test (déviation)
  Page SET UP / UTILITY :
    CDI : Auto
    PRAIM (après l’insertion du FPL)
Insertion / vérification du FPL :
  Page FPL (PROC) / MAP :
    Départ (SID)
    « En Route »
    Arrivée (STAR)
    Approche (RNAV)
    « Ménage » : plan de vol cohérent !
  Sauvegarde du FPL
Réalisation du vol :
Configuration CDI, vérification déviation
Vérification des affichages
Réalisation d’approches et de remises de gaz :
  Approche LNAV
  Approche LNAV / VNAV (si SBAS)
  Approche LPV (si SBAS)